Topografske karte

‒ topografska karta

- detaljan i vjeran prikaz manjeg dijela Zemljine površine u krupnom mjerilu

- temelji se na snimanju terena

- izrađuju se u listovima

- svaki list nosi naziv najvećeg mjesta

- služe za kretanje prostorom, uređenje i izgradnju prostora, za vojne svrhe

‒ službene državne karte i topografska mjerenja ‒ za to je ovlaštena  Državna

geodetska uprava

‒ detaljne topografske karte (DTK) izrađuju se u mjerilima: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000

‒ pregledna topografska karta 1:500 000

‒ topografski nacrti ili planovi 1: 5000

‒ matematički elementi: koordinatna mreža, okvir karte, mjerilo (grafičko i

brojčano) i ekvidistanca

‒ geografski elementi: reljef (prikazuje se izohipsama), voda, vegetacija, naselja,

granice, prometnice, objekti u prostoru

‒ metode predočavanja: topografski znakovi, boje, crte, nazivi

‒ izohipse – linije koje spajaju točke iste visine;

izobate ‒ linije koje spajaju točke iste dubine

‒ ekvidistanaca – visinska razlika između izohipsa

‒ kota – najviša izmjerena točka uzvisine

‒ čitati topografsku kartu znači pronaći sadržaje s karte u prostoru i obrnuto

‒ GIS – geografsko-informacijski sustav – sustav za organizirano prikupljanje, spremanje, provjeru, povezivanje, upravljanje, analiziranje i prikaz podataka iz geografskog prostora